型号：SH-40

影像式二维码扫描引擎

SH-40采用先进的成像技术、具有极强的条码扫描和数字图像采集功能，实现了加长景深和快速识读，并增强了低质量条码的识读性能。从通用一维条码到移动设备屏幕上的二维条码，SH-40都能轻松读取。

全新的高集成设计和可靠性设计，将内部关键部件都集中安装在一个固定模组上，适合移动、设备柜、流水线、智能机器设备集成。

产品特点

独特的解码技术： 采用高性能解码技术，对各种一维、二维码的解码，实现快速精准扫描。

高性能扫描技术： 支持各种破损、变形条码扫描，同时支持电脑、手机、平板等屏幕二维码扫描。

广泛应用设备：   超小体积，广泛应用移动手持终端、POS支付、设备柜、智能机器人等物联网产业链。

扫描性能

条码密度                     扫描景深

5mil Code39                 40-90mm

6.67mil PDF417              30-130mm

10mil Data Matrix            50-90mm

13mil EAN-13                50-200mm

20mil QR Code               25-240mm

此数据可能因条码质量和环境因素而不同。

SH-40技术参数

扫描性能

传感器                       640×480 CMOS

照明                         白光LED

对焦                         红光LED

识读码制 2D                 QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, Maxicode，汉信码

EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar，

Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey

1D                 GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25,

Standard 25,Plessey,Matrix 2 of 5

识读精度                      ≥5mi

识读景深	EAN-13 	50mm-200mm (13mil)

Code39	40mm-90mm（5mil 10字节）

QR Code 	25mm-240mm (20mil 16字节)

Data Marix	50mm-90mm（10mil 20字节）

PDF 417 	30mm-130mm (6.67mil 7字节)

扫描角度                      转角 360°，仰角 ± 55°，偏角 ± 55°

视场角                        水平34°，垂直26°

对比度                        ≥25%

机械/电气参数

通讯接口                      TTL-232 , USB (HID-KBW、虚拟串口)

外观尺寸                      26(W)×15.3(D)×14(H)mm

工作电压                      DC 3.3 V

工作电流                      170mA

待机电流                      USB 25mA;串口2uA

环境参数

工作温度                      -20℃~+50℃

储存温度                      -40℃~+70℃

工作湿度                       5%~95%（无凝结）

环境光照                       0~100000LUX

| 机械尺寸图 | 12Pin 线连接示意图 |
| --- | --- |
|  | FPC连接器为双面接触，具体线序定义参见下表 |
| 线序定义 |
| PIN | PIN 输入/输出 | 定义 | 说明 |
| PIN 1 | － | NC | 悬空 |
| PIN 2 | 电源 | VCC | 输入+3.3V |
| PIN 3 | 地 | GND | － |
| PIN 4 | 输入 | RX | 串口接收端信号 |
| PIN 5 | 输出 | TX | 串口发送端信号 |
| PIN 6 | 输入 | D- | USB口为D-信号 |
| PIN 7 | 输出 | D+ | USB口为D+信号 |
| PIN 8 | － | NC | － |
| PIN 9 | 输出 | BEEPER | 无源蜂鸣器输出信号，空闲低电平 |
| PIN10 | 输出 | DLED | 解码成功提示灯，空闲低电平 |
| PIN11 | － | NC | － |
| PIN12 | 输入 | TRIG | 弱上拉，低电平触发引擎解码 |

ScanHome

上海斯恳赫科技有限公司

电话:  021-67879985

邮箱:  scanhome@163.com

网址:  www.scanhome.net

地址:  中国上海松江区中创路68号5号楼5层    邮编:  201613