## Slide 2
一，接线方式

## Slide 3
1，在右侧导航窗口选择
“参数” → “FX5UCPU” →“485串口”
2，在“协议格式”一栏中选择“无顺序协议”
并根据实际需要设置“数据长度”，“奇偶校验”，“停止位”以及“波特率”。如上图。
二，PLC设置

## Slide 4
D100：plc向扫码枪发送指令的起始字符，eg: 从D100开始的
三，程序设置
1，通过 RS2 指令，建立扫码枪和FX5U plc之间的连接
K3：plc向扫码枪发送指令的起始字符的个数，eg: D100到D102 共计3个数据字节
D200：plc保存接收到来自扫码枪发送指令的起始字符，eg: 从D200开始的的
K31： plc保存接收到来自扫码枪发送指令的起始字符个数，eg: 从D200到D230 共计31个数据字节
K1：所使用的通信通道
K1 本体上自带的485通道
K2 本体上使用拓展卡，拓展的485通道
K3-K4:使用拓展模块上的485通道

## Slide 5
三，程序设置
2，将接收到的数据，转存到其位置，并复位接收完成标志位。
批量复位转存位置，避免两次收到的数据长度不一致。保证最终的数据的准确性
将收到的数据转存到其他位置。
eg: 将从D200开始的30个数据，转存到D230开始的30个数据位。
批量复位转存位置，避免两次收到的数据长度不一致。保证最终的数据的准确性

## Slide 6
三，程序设置
确认收到数据的第几个数据开始，eg：第2个数据 将2传送给D700
3，将接收到的数据，截取自己需要的长度
确认收到数据的第几个数据结束；eg：第5个数据 将5传送给D701
将以D230开始的数据中，第2个数据到第5个数据，传送给D660开始的数据组
注：确认数据位置的变量，需要是连续的。
eg1：D700,D701
Eg2: D503.D504

## Slide 7
三，程序设置
4，将截取的数据转换成数值

## Slide 8
三，程序设置